АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАРЬЯК

Нижневартовского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2015											№ 3-р

с. Ларьяк

Об утверждении норм расхода ГСМ на 2015 год

В целях более полного контроля расходования горюче - смазочных материалов, руководствуясь методическими рекомендациями Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р по нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте:

1.Установить с 01.01.2015 года следующие  нормы расхода ГСМ:

1.1. Легковой автомобиль Nissan X - Trail

Базовая норма расхода бензина – 10,5 л/100 км.

Норма расхода топлива повышается с учетом следующих условий:

1)при работе автомашины в зимнее время года – на 18%;

2)при работе автомашины в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносах, при сильном снегопаде и гололедице, других стихийных бедствиях с пониженной средней скоростью ниже 20 км в час до 35%.

3)при обкатке после капитального ремонта двигателя – до 10%;

4)для автомобилей, находящихся в эксплуатации 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км –  5%;

5)для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет – на 10%;

6)при работе автомашины в городах с населением от 100 до 250 тысяч человек – на 10%;

7)в зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 С0) время года на стоянках в ожидании пассажиров установить нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем – до 10% от базовой нормы.

8)Работа кондиционера при работе двигателя - 7% от базовой нормы.

1.2. Снегоход «Буран»

Базовая норма расхода бензина – 24 л/час.

Норма расхода моторного масла – 1 литр на 100 км пробега.

1.3. Лодочный мотор «Вихрь – 30»

Базовая норма расхода бензина – 15 л/час.

Норма расхода моторного масла – 0,6 литра в час.

1.4. Лодочный мотор «Ямаха – 40»

Базовая норма расхода бензина – 19,5 л/час.

Норма расхода моторного масла – (1:50) л/час.

1.5. Бензопила «Дружба»

Базовая норма расхода бензина – 3 л/час.

Норма расхода моторного масла – 0,12 литра в час.

1.6. Дрова

Норма расхода дров для отапливаемых производственных помещений на 1 м2 обогреваемой площади -  0,065 м3 в месяц.

1.7. Мотопомпа Honda wB 20 XT

Базовая норма расхода бензина – 1.0 л/час.

Honda wB 30 XT

Базовая норма расхода бензина – 1.5 л/час.

Honda wB 20 XDF

Базовая норма расхода бензина – 1.6 л/час.

Honda wX 15 EX1

Базовая норма расхода бензина – 0.6 л/час.

2.Контроль выполнения распоряжения возложить на заведующую отделом экономики и финансов администрации сельского поселения Ларьяк Н.А. Рогожкина.

Глава сельского поселения Ларьяк					Е.Э. Звезда

Копия верна:

Подлинник распоряжения хранится в администрации сельского поселения Ларьяк.